- Introducción

El limpiador y desinfectante de aire acondicionado es un tratamiento antimicrobiano para los sistemas de aire acondicionado de los automóviles.

Se ha comprobado que es muy eficaz para eliminar una amplia variedad de bacterias, hongos y levaduras comunes, entre otras:

Staphylococcus aureus 		Aspergillus niger

Pseudomonas aeruginosa		Fusarium spp

Candida albicans			Saccharomyces cerevisiae

- Dónde utilizar

Cualquier vehículo de automoción con un sistema de aire acondicionado instalado.

- Dónde no utilizar

En ningún otro lugar que no sea en vehículos de automoción

- Ventajas

- Desinfección rápida y eficiente de todo el sistema de aire acondicionado

- Mecanismo de bloqueo del actuador fácil de usar

- Se ha comprobado que elimina una amplia variedad de bacterias, hongos y levaduras

- Elimina los olores desagradables

- Sin fragancia; no solo enmascara los olores, sino que elimina la fuente.

5. 	Propiedades físicas.

| Apariencia | Neblina transparente con olor a alcohol. |
| --- | --- |
| pH | No aplicable |
| Gravedad específica | 0,80 [base], 0,72 [aerosol] |
| No volátiles % m/m | <5 % |
| Contenido activo % m/m | 40-60% |
| Inflamabilidad | Extremadamente inflamable, punto de inflamación inferior a -20 °C. |
| Datos de composición, descriptivos | Solución compuesta por alcohol, bactericida, fungicida y alguicida en disolvente, dispersa en propelente de éter dimetílico. |

- Detalles de aplicación

- Cerrar todas las ventanas.

- Arrancar el motor y dejarlo al ralentí.

- Ajustar el aire acondicionado a baja temperatura, en modo de recirculación y la velocidad de ventilador más rápida posible.

- Colocar el aerosol en posición vertical, lo más bajo posible y lejos de cualquier área que pudiera obstruir el chorro vertical del aerosol; por ejemplo, en el espacio posterior del hueco de los pedales.

- Activar el botón de aerosol, salir inmediatamente del vehículo y cerrar la puerta.

- Dejar que el bote de aerosol se descargue por completo (de 60 a 90 segundos aproximadamente).

- Dejar que el sistema de aire acondicionado siga funcionando durante al menos diez minutos antes de entrar en el vehículo y apagar el motor.

- Abrir las ventanas y esperar a que desaparezcan los vapores del producto (normalmente de 30 a 60 minutos).

- Disponibilidad

Aerosol de 150 ml							B06005U, RJB, marzo de 2012