- Introdução

Uma gama de acabamentos à base de acrílico concebidos para combinar com acabamentos de equipamento original numa gama popular de veículos comerciais.  Estes acabamentos proporcionam revestimentos resistentes e de alto brilho com excecional aderência, especialmente quando usados em conjunto com PRIMÁRIOS HYCOTE [XUK452 – 454] ou PRIMÁRIOS ACRÍLICOS HYCOTE BODYSHOP [XUK425 – 427].

| Amarelo carrinha AA [XUK480] | Azul Ford Gentian [XUK482] | Branco carrinha Ford [XUK479] |
| --- | --- | --- |
| Branco Mercedes [XUK483] | Vermelho carrinha correio [XUK481] |

- Onde utilizar

Em todos os tipos de painéis de carroçaria automóvel para trabalhos de retificação e reparação.

- Onde não utilizar

- Em superfícies tratadas com primários de composição desconhecida, sem primeiro verificar a adequação da utilização.

- Vantagens

- Excelente poder de cobertura

- Excelente durabilidade

- Excelente resistência à luz solar e ao desbotamento da cor

- Excelente aderência a superfícies com primário

5. 	Propriedades físicas [bases de acabamento com cores combinadas, exceto onde indicado].

| Aspeto | Líquidos coloridos com odores característicos de solvente de tinta. |
| --- | --- |
| pH | Não aplicável |
| Gravidade específica | Não aplicável |
| Viscosidade | Líquidos finos |
| Não voláteis % m/m | 35-45 |
| Conteúdo ativo % m/m, conforme fornecido | 10-20 |
| Inflamabilidade, como fornecido | Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C |
| Dados de composição, conforme fornecido | Solução à base de solvente de uma resina acrílica contendo uma gama de pigmentos, plastificantes e agentes molhantes dispersos num propulsor à base de butano/propano/isobutano. |
| Conteúdo Orgânico Volátil como fornecido | Em conformidade com a Diretiva 2004/42/CE da UE |
| Temperaturas de serviço | Até 80 °C |
| Temperaturas de aplicação | 15-25 °C |

6. Detalhes de aplicação

Prepare a área com primário a tratar, garantindo a ausência de pó, sujidade, massas lubrificantes, óleos, etc., com um toalhete com solvente usando PRODUTO DE LIMPEZA DE TRAVÕES HYCOTE, [XUK302], "white spirit", diluentes, ou um toalhete de limpeza de painéis patenteado e deixe secar.

Se necessário, a superfície pode ser alisada retificando levemente a superfície, usando papel abrasivo húmido e seco de grau 1200 e solvente tratado conforme descrito acima para remover qualquer pó.

Agite bem a lata durante pelo menos dois minutos. Volte a agitar a intervalos regulares durante a utilização.

Aplique com moderação a uma distância de 20-25 cm. Aplique, normalmente, 2 a 3 demãos, ou conforme necessário, para obter uma cobertura total e uniforme, deixando passar entre 10 e 15 minutos entre cada aplicação.

Deixe secar durante 24 horas para desenvolver a dureza máxima da tinta.

Após a conclusão da utilização, inverta a lata e pressione o atuador durante alguns segundos para evitar o bloqueio do bico.

Nota: Limitação da utilização conforme indicado na Secção 3.

    - Disponibilidade

Aerossóis de 400 ml

B084020/1/2/3/100021 Fevereiro de 2012.